ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ FD-S3-100D

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Перед установкой душевой кабины, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Оглавление

1. Перечень деталей душевой кабины 	3

2. Общий вид душевой кабины	4

3. Место для установки душевой кабины	5

4. Сборка душевого поддона	6

5. Сборка алюминиевых профилей и неподвижных стёкол	8

6. Выполнение подключений электрических

проводов и водяных шлангов	9

7. Установка задней стенки крыши и навесного оборудования	10

8. Электронный пульт управления	11

9. Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов	12

10. Предупреждения и обслуживание	13

Гарантийные обязательства.	14

- Перечень деталей душевой кабины

Душевая кабина FD-S3-100D

3 транспортных упаковки

ВНИМАНИЕ!
Душевая кабина не предназначена для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Душевая кабина не предназначена для использования лицами не имеющими опыта или знаний, включая детей если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании душевой кабины лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с душевой кабиной.

2.	Общий вид душевой кабины

Рисунок 1

3. Место для установки душевой кабины

Рисунок 2

3.1  Данная душевая кабина предназначена для  угловой установки (Рисунок 2).

3.2 Для обеспечения удобства и простоты выполнения ремонтных работ в будущем, необходимо предусмотреть свободное пространство (не менее 50 см.) между душевой кабиной и другой мебелью в ванной комнате.

3.3 Высота помещения ванной комнаты должна быть не менее 230 см.

3.4 Подвод воды следует расположить рядом с углом стены. Душевая кабина не комплектуется шлангами для подвода воды (приобретаются отдельно в зависимости от необходимой длины). В комплекте отсутствует силиконовый герметик и инструменты необходимые для сборки

3.5 Внешний источник электропитания (розетка) должна располагаться на высоте не менее 220 см. от уровня пола, а расстояние от угла стены до розетки должно быть больше, чем размер душевой кабины.

3.6 Вход в канализацию должен быть расположен в полу или на стене (в таком случае вход должен быть расположен не выше 70мм от пола до центра трубы).

4. Сборка душевого  поддона

Комплект для сборки упоров:

Схема сборки упоров душевой кабины.

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

4.1 Соберите упоры поддона в соответствии с рисунком 3.

4.2 Установите упоры и раму душевого поддона как показано на рисунке 4.

4.3 Установите экран душевого поддона как показано на рисунке 5.

5. Сборка алюминиевых профилей и неподвижных стёкол.

Рисунок 6

5.1 При помощи саморезов соедините вертикальные профиля с криволинейными направляющими (Рисунок 6).

5.2 Установите неподвижные стекла (предварительно надев П-образные уплотнители) в пазы на вертикальных профилях (Рисунок 6).

5.3 Закрепите стекла Г-образными хромированными держателями (Рисунок 6).

6.	 Выполнение подключений электрических проводов и водяных шлангов

Рисунок 7

К данной душевой кабине поставляется блок питания со следующими характеристиками:

МОДЕЛЬ: YL 15-18

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 220V-240V AC90-130mA 50-60Hz

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 10.5V, 1.4-1.9A

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

7.	 Установка задней стенки крыши и навесного оборудования

Рисунок 8

7.1 Установите задние стенки и соедините их с вертикальными профилями (Рисунок 8).

7.2 Установите полотенцедержатель, ручной душ и другое оборудование на задних стеклянных стенках (Рисунок 8).

7.3 Установите крышу душевой кабины, отрегулируйте положение профилей, стеклянных дверей, задних стеклянных стенок, душевого поддона для обеспечения правильного положения и подгонки частей друг к другу.

7.4 Соедините крышу и душевой поддон и заднюю стенку с помощью саморезов.

Тщательно обработайте все стыки и соединения силиконовым герметиком.

8.	 Электронный пульт управления

Рисунок 9

8.1 Ознакомьтесь с работой пульта управления: Нажмите кнопку «Сеть» для включения электропитания. Нажав кнопку снова – электропитание будет отключено (Рисунок 9).

8.2 Нажмите кнопку включения света – загорится верхняя подсветка, при вторичном нажатии – верхняя подсветка погаснет.

8.3 Нажмите кнопку включения вентилятора для его работы. Чтобы отключить вентилятор, нажмите на эту кнопку ещё раз.

9.	 Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов

Рисунок 10

9.1 При помощи саморезов закрепите на направляющих резиновые ограничители хода роликов (Рисунок 10).

9.2 На двери душевой кабины установите магнитные уплотнители, F-образные уплотнители, ручки и ролики (Рисунок 10).

9.3 Навесьте двери на направляющие (Рисунок 10).

9.4 Загерметизируйте все стыки и соединения силиконовым герметиком. Проверьте кабину на герметичность.

10.	Предупреждения и обслуживание

.

.

.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие – изготовитель гарантирует качественную работу изделия в течение 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия распространяется на случаи обнаружения дефектов и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая должна быть подтверждена в гарантийном талоне печатью Продавца и чеком, подтверждающим факт продажи.

Замена комплектующих в пределах гарантийного срока, не продлевает гарантийный срок изделия в целом.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и изделия и его комплектацию.

Для установки душевой кабины рекомендуем обратится к квалифицированным специалистам.

  - Предприятие оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

    - если   изделие   имеет   следы   постороннего   вмешательства   или   была   попытка самостоятельного ремонта;

    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;

    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

    - если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети и центральному водоснабжению;

    - если система водоснабжения не оборудована на входе фильтром для тонкой очистки.

  - Гарантия не распространяется:

    - при несоблюдении настоящих правил эксплуатации и монтажа ;

    - на механические повреждения, полученные в результате транспортировки, монтажа, неправильной эксплуатации;

    - на повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких химических веществ и жидкостей;

    - на вышедшие из строя лампочки ,светодиоды;

    - в случае утраты чека и/или гарантийного талона;

    - в случае неправильного  заполнения талона на подключение электрооборудования;

    - в случае внесения исправлений в текст гарантийного талона;

    - в случае неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, наводнений, стихийных бедствий и т.п.).

    - на быстроизнашиваемые детали (прокладки, уплотнители, лампочки), а так же на детали навесной фурнитуры (лейка душа, шланг ручного душа, шланг гидромассажера стоп, гидромассажер стоп).

Всё оборудование должно быть обязательно заземлено !

Незаземленное оборудование является потенциально опасным ! Продавец не несёт ответственность за ущерб здоровью и собственности покупателя, если он вызван несоблюдением правил установки !

ВНИМАНИЕ !

Обязательное заполнение

Талон на подключение электрооборудования душевой кабины

( Заполняется квалифицированным персоналом (организацией), имеющим (ей) право на осуществление работ данного вида )

Дата подключения электрооборудования

ФИО электрика , телефон

№ удостоверения электрика, группа допуска ,срок действия удостоверения

Подпись электрика

Гарантийный талон

(заполняется продавцом)

наименование изделия:

Дата выпуска:

Комплектность изделия проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются.

Гарантийный срок12 месяцев с даты продажи

С гарантийными условиями ознакомлен к внешнему виду и комплектности претензий не имею.

(Подпись покупателя)

Продавец

наименование :

телефон продавца:

адрес продавца:_

дата продажи

Внимание! Перед монтажом изделия обязательно ознакомьтесь с “Инструкцией по монтажу и правилами эксплуатации душевых кабин”

подпись и Ф.И.О. Продавца, оформившего гарантийный талон

Место для печати (штампа) Продавца

# Text boxes

Шуруп

Шуруп

Гайка

Ножка

!  Душевая кабина рассчитана на массу одного человека с нормальным весом не более 120кг. Не перегружайте душевую кабину.

!  Во время транспортировки не  переворачивать, не помещать на душевую кабину тяжелые предметы, сильно не трясти.

!   При использовании чистящих веществ следуйте инструкциям, указанным на упаковке чистящего вещества, неправильное использование может причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

!   В случае появления протекания в каком-либо узле, следует произвести внимательный осмотр, возможно, произошло отслоение герметика, в случае необходимости замените герметизирующий материал.

!   При использовании каких-либо химических чистящих средств для устранения грязи и плесени следует придерживаться инструкций, указанных в руководстве пользователя или на упаковке. После использования чистящего средства, следует чистой водой промыть душевую кабину, а затем протереть ее сухой, мягкой тканью.

!   Как пользоваться роликовой системой:

Не следует толкать или тянуть стеклянную дверь слишком сильно, раздвижная стеклянная дверь может выпасть;

Следует регулярно проводить чистку роликовой системы: в том числе направляющих и роликов. Регулярно смазывайте машинным маслом или воском.

!  При появлении следов загрязнения для очистки поддона и боковой стенки следует использовать сухую мягкую ткань, допускается использование только нейтрального чистящего средства.

!  Применение ряда веществ может оказать неблагоприятное воздействие на ваше здоровье  и повредить душевую кабину. При чистке душевой кабины следует избегать использования веществ, содержащих кислоты, щелочные растворители, соляную кислоту, растворители лаков и красок, наждачную бумагу, а также другие вещества, который могут причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

!  После принятия душа следует отключить внешний источник электропитания и закрыть воду.

!  Запрещается использование кабины людям с ограниченными возможностями без сопровождения.

!  Температура воды подводимой к душевой кабине не должна превышать 75С.

!  Запрещается использование душевой кабины детьми без сопровождения взрослых.

!

Дверь

Центральная панель

Верхняя направляющая

Нижняя направляющая

Направляющая

Саморез

Профиль вертикальный

Профиль вертикальный

Шуруп

Г-образный хромированный держатель

Направляющая криволинейная

Стекло неподвижное

Нижняя направляющая

Профиль вертикальный

Сеть

Ролик

Подсветка

Саморез

Стекло

«F»- образный уплотнитель

Ролик

Рама

Саморез

Вилка

Вентилятор

Ролик

Крыша

Шланги подвода воды

Шланг гидромассажера стоп

Вентилятор

Шланг ручного душа

Шланг форсунок

Шланг тропического душа

Поддон

Стенка задняя

Профиль вертикальный

Профиль вертикальный

Поддон

Стенка задняя

Саморез

Верхняя направляющая

Ограничитель хода ролика

Саморез

Шпилька

Шпилька

Подпятник

Упор экрана

Ножка

Упор экрана

Рама

Гайка

Шпилька

Светильник

Трансформатор