Инструкция по монтажу и эксплуатации душевой шторки ES 004

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Перед установкой душевой шторки, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Оглавление

1. Перечень деталей душевой шторки 	3

2. Установка фиксированных стекол	4

3. Установка настенных креплений	5

4. Фиксация изделия к стене	6

5. Установка роликов, уплотнителей и магнитных уплотнителей	7

6. Установка ручек, регулировка, завершение установки	8

7. Предупреждения и обслуживание	9

Гарантийные обязательства.	10

- Перечень деталей душевой шторки.

Душевая шторка ES 004 – одна транспортная упаковка

ВНИМАНИЕ!
Душевая не предназначена для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, включая детей если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании душевой кабины лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с душевой кабиной.

При соединении отдельных частей шурупами, не затягивайте шляпки до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки шторки.

- Установка фиксированных стекол.

Соберите каркас из горизонтальных и вертикальных направляющих при помощи саморезов А1

Вставьте стекла между алюминиевых направляющих как показано на рисунке, между стеклом и профилем зафиксируйте П-образный силиконовый уплотнитель В1. Закрепите стекла при помощи держателей угловых хромированных В2 и саморезов А2.

Рисунок 1

3. Установка настенных креплений.

Установите на шторку вертикальные алюминиевые профили для крепления к стене и закрепите их при помощи шурупов А2.

Рисунок 2

4. Фиксация изделия к стене.

Используя уровень, установите вертикально каркас с установленными стеклами. Ориентируясь на отверстиях в алюминиевой раме, сделайте пометки для сверления на стене. Закрепите каркас с установленными стеклами к стене при помощи шурупов и дюбелей А1 и В5.

Рисунок 3

5. Установка роликов, уплотнителей и магнитных уплотнителей.

Как показано на рисунке, установите ролики на двери (В4 сверху, В3 снизу). При помощи шурупов А3 закрепите ограничители хода роликов А4 на горизонтальных направляющих. Установите двери, наденьте силиконовые магнитные уплотнители, силиконовые F-образные уплотнители как показано на рисунке 4.

Рисунок 4

6. Установка ручек, регулировка, завершение установки.

Установите ручки на двери душевой шторки. Установите нижний ролик в паз нижней горизонтальной направляющей. Отрегулируйте винты ролика В4 при помощи отвертки до плотного герметичного примыкания силиконовых магнитных уплотнителей. Загерметизируйте щели силиконовым герметиком (не входит в комплект поставки).

Рисунок 5

7.	Предупреждения и обслуживание

.

.

.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие – изготовитель гарантирует качественную работу изделия в течение 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия распространяется на случаи обнаружения дефектов и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая должна быть подтверждена в гарантийном талоне печатью Продавца и чеком, подтверждающим факт продажи.

Замена комплектующих в пределах гарантийного срока, не продлевает гарантийный срок изделия в целом.

Мы рекомендуем Вам обратится к квалифицированным специалистам по установке душевых кабин.

  - Предприятие оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

    - если   изделие   имеет   следы   постороннего   вмешательства   или   была   попытка самостоятельного ремонта;

    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;

    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

    - если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети и центральному водоснабжению;

    - если система водоснабжения не оборудована на входе фильтром для тонкой очистки.

  - Гарантия не распространяется:

    - при несоблюдении настоящих правил эксплуатации и монтажа ;

    - на механические повреждения, полученные в результате транспортировки, монтажа, неправильной эксплуатации;

    - на повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких химических веществ и жидкостей;

    - на вышедшие из строя лампочки ,светодиоды;

    - в случае утраты чека и/или гарантийного талона;

    - в случае неправильного  заполнения талона на подключение электрооборудования;

    - в случае внесения исправлений в текст гарантийного талона;

    - в случае неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, наводнений, стихийных бедствий и т.п.).

    - на быстроизнашиваемые детали (прокладки, уплотнители, лампочки), а так же на детали навесной фурнитуры (лейка душа, шланг ручного душа, шланг гидромассажера стоп, гидромассажер стоп).

Всё оборудование должно быть обязательно заземлено !

Незаземленое оборудование является потенциально опасным ! Продавец не несёт ответственность за ущерб здоровью и собственности покупателя, если он вызван несоблюдением правил установки !

ВНИМАНИЕ !

Обязательное заполнение

Талон на подключение электрооборудования душевой кабины

( Заполняется квалифицированным персоналом (организацией), имеющим (ей) право на осуществление работ данного вида )

Дата подключения электрооборудования

ФИО электрика , телефон

№ удостоверения электрика, группа допуска ,срок действия удостоверения

Подпись электрика

Гарантийный талон

(заполняется продавцом)

наименование изделия:

Дата выпуска:

Комплектность изделия проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются.

Гарантийный срок12 месяцев с даты продажи

С гарантийными условиями ознакомлен к внешнему виду и комплектности претензий не имею.

(Подпись покупателя)

Продавец

наименование :

телефон продавца:

адрес продавца:_

дата продажи

Внимание! Перед монтажом изделия обязательно ознакомьтесь с “Инструкцией по монтажу и правилами эксплуатации душевых кабин”

подпись и Ф.И.О. Продавца, оформившего гарантийный талон

Место для печати (штампа) Продавца

# Text boxes

3

2

1

F-образный уплотнитель

Магнитный уплотнитель

!

!   При использовании чистящих веществ следуйте инструкциям, указанным на упаковке чистящего вещества, неправильное использование может причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

!   В случае появления протекания в каком-либо узле, следует произвести внимательный осмотр, возможно, произошло отслоение герметика, в случае необходимости замените герметизирующий материал.

!   При использовании каких-либо химических чистящих средств для устранения грязи и плесени следует придерживаться инструкций, указанных в руководстве пользователя или на упаковке. После использования чистящего средства, следует чистой водой промыть душевую кабину, а затем протереть ее сухой, мягкой тканью.

!   Как пользоваться роликовой системой:

Не следует толкать или тянуть стеклянную дверь слишком сильно, раздвижная стеклянная дверь может выпасть;

Следует регулярно проводить чистку роликовой системы: в том числе направляющих и роликов. Регулярно смазывайте машинным маслом или воском.

!  При появлении следов загрязнения для очистки поддона и боковой стенки следует использовать сухую мягкую ткань, допускается использование только нейтрального чистящего средства.

!  Применение ряда веществ может оказать неблагоприятное воздействие на ваше здоровье  и повредить душевую кабину. При чистке душевой кабины следует избегать использования веществ, содержащих кислоты, щелочные растворители, соляную кислоту, растворители лаков и красок, наждачную бумагу, а также другие вещества, который могут причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

!  Запрещается использование кабины людям с ограниченными возможностями без сопровождения.

!  После принятия душа следует отключить внешний источник электропитания и закрыть воду.

!  Запрещается использование душевой кабины детьми без сопровождения взрослых.

!  Температура воды подводимой к душевой кабине не должна превышать 75С.

!  Во время транспортировки не  переворачивать, не помещать на душевую кабину тяжелые предметы, сильно не трясти.

!  Душевая кабина рассчитана на массу одного человека с нормальным весом не более 120кг. Не перегружайте душевую кабину.