Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Перед установкой душевой кабины, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Оглавление

1. Перечень деталей душевой кабины 	3

2. Общий вид душевой кабины	4

3. Место для установки душевой кабины	5

4. Сборка душевого поддона	6

5. Сборка алюминиевых профилей и неподвижных стёкол	8

6. Выполнение подключений электрических проводов и водяных шлангов	9

7. Установка крыши и навесного оборудования	10

8. Электронный пульт управления	11

9. Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов	12

10. Окончательная установка	13

11. Предупреждения и обслуживание	14

Гарантийные обязательства.	15

- Перечень деталей душевой кабины

ВНИМАНИЕ!
Душевая не предназначена для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, включая детей если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании душевой кабины лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с душевой кабиной.

2.	Общий вид душевой кабины

Рисунок 1

- Место для установки душевой кабины

Рисунок 2

3.1  Данная душевая кабина предназначена для  угловой установки (Рисунок 2).

3.2  Для обеспечения удобства и простоты выполнения ремонтных работ в будущем необходимо предусмотреть свободное пространство (не менее 50 см.) между душевой кабиной и другой мебелью в ванной комнате.

3.3  Высота помещения ванной комнаты должна быть не менее 230 см.

3.4  Подвод воды следует расположить рядом с углом стены (как показано на рис.2 )  Душевая кабина не комплектуется шлангами для подвода воды (приобретаются отдельно в зависимости от необходимой длины).

3.5  Внешний источник электропитания (розетка) должна располагаться на высоте не менее 220 см. от уровня пола, а расстояние от угла стены до розетки должно быть больше, чем размер душевой кабины.

3.6 Вход в канализацию должен быть расположен в полу или на стене (в таком случае вход должен быть расположен не выше 70мм от пола до центра трубы).

4.	 Сборка душевого поддона

Комплект для сборки упоров:

Схема сборки упоров душевой кабины.

Рисунок 3

Рисунок 4

4.1 Установите сифон, проверьте его на герметичность.

4.2 При помощи уровня отрегулируйте опоры таким образом, чтобы выровнять душевой поддон (Рисунок 3).

4.3 Закрепите экран поддона как показано на рисунке 4.

5.	Сборка алюминиевых профилей и неподвижных стёкол

Рисунок 5

5.1 Для присоединения профилей к направляющим Вам потребуются по два винта с каждой стороны профиля, всего – 8 винтов(4х35).

5.2 Установите П образный уплотнитель с одной стороны неподвижного бокового стекла и поместите стекло в желоб алюминиевого профиля, воспользуйтесь «Г»-образным хромированным держателем и винтами, чтобы закрепить стекло к направляющим.

5.3 Установите алюминиевые профили на душевой поддон, соедините их с задними стеклянными стенками, зафиксируйте соединение винтами (Рисунок 5).

6.	 Выполнение подключений электрических проводов и водяных шлангов

Рисунок 6

К данной душевой кабине поставляется блок питания со следующими характеристиками:

МОДЕЛЬ: YL 15-18

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 220V-240V AC90-130mA 50-60Hz

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 10.5V, 1.4-1.9A

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

7.	 Установка крыши и навесного оборудования

Рисунок 7

7.l Установите полотенцедержатель, ручной душ и другое оборудование на задних стеклянных стенках (рисунок 7).

7.2 Установите крышу душевой кабины, отрегулируйте положение профилей, стеклянных дверей, задних стеклянных стенок, душевого поддона для обеспечения правильного положения и подгонки частей друг к другу.

7.3 Соедините крышу и душевой поддон к собранной задней панели с помощью винтов (4х20).

Обратите внимание, в гидромассажере стоп вода подаётся только на 2 форсунки.

8.	 Электронный пульт управления

Рисунок 8

8.1. Ознакомьтесь с работой пульта управления, переключателя режимов и смесителя (Рисунок 8).

Использование ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ: Нажмите кнопку «Сеть» для включения электропитания. Нажав кнопку снова – электропитание будет отключено. Нажмите кнопку включения света – загорится верхняя подсветка, при вторичном нажатии – верхняя подсветка погаснет.

8.2 Нажмите кнопку включения вентилятора для его работы. Чтобы отключить вентилятор, нажмите на эту кнопку ещё раз.

8.3 Для включения радио нажмите на кнопку «Радио» для изменения уровня громкости нажимайте на кнопку «Регулировка звука». Для возвращения к настройкам по умолчанию следует нажать кнопку «Настройка радиоприёмника» , затем нажмите кнопку переключения радиоканалов для поиска радиостанции, канал сохраняется автоматически.

8.4 Во время телефонного звонка следует нажать на соответствующую кнопку, для остановки телефонного вызова необходимо нажать на кнопку ещё раз (на стене должна иметься розетка для подключения телефона).

Нажмите кнопку «Сеть» для отключения электропитания душевой кабины.

9.	 Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов

Рисунок 9

9.1 Установите ролики в отверстия в верхней и нижней частях раздвижных стеклянных дверей (Рисунок 9).

9.2 Установите раздвижные двери в верхнюю и нижнюю направляющие на ролики.

10.	 Окончательная  установка

Рисунок 10

10.1 Установите резиновые ограничители хода ролика на верхней и нижней направляющей.

10.2 Установите дверные ручки, F-образные и магнитные уплотнители на раздвижные двери

(как показано на рисунке 10).

Завершите монтаж снимите защитную пленку с акриловых элементов, переместите душевую кабину на место установки, проведите уборку (мойку).

Благодарим  Вас за выбор нашей  продукции !

11.	Предупреждения и обслуживание

.

.

.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие – изготовитель гарантирует качественную работу изделия в течение 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия распространяется на случаи обнаружения дефектов и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая должна быть подтверждена в гарантийном талоне печатью Продавца и чеком, подтверждающим факт продажи.

Замена комплектующих в пределах гарантийного срока, не продлевает гарантийный срок изделия в целом.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и изделия и его комплектацию без предварительного уведомления покупателя

Мы рекомендуем Вам обратится к квалифицированным специалистам по установке душевых кабин.

  - Предприятие оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

    - если   изделие   имеет   следы   постороннего   вмешательства   или   была   попытка самостоятельного ремонта;

    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;

    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

    - если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети и центральному водоснабжению;

    - если система водоснабжения не оборудована на входе фильтром для тонкой очистки.

  - Гарантия не распространяется:

    - при несоблюдении настоящих правил эксплуатации и монтажа ;

    - на механические повреждения, полученные в результате транспортировки, монтажа, неправильной эксплуатации;

    - на повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких химических веществ и жидкостей;

    - на вышедшие из строя лампочки ,светодиоды;

    - в случае утраты чека и/или гарантийного талона;

    - в случае неправильного  заполнения талона на подключение электрооборудования;

    - в случае внесения исправлений в текст гарантийного талона;

    - в случае неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, наводнений, стихийных бедствий и т.п.).

    - на быстроизнашиваемые детали (прокладки, уплотнители, лампочки), а так же на детали навесной фурнитуры (лейка душа, шланг ручного душа, шланг гидромассажера стоп, гидромассажер стоп).

Всё оборудование должно быть обязательно заземлено !

Незаземленое оборудование является потенциально опасным ! Продавец не несёт ответственность за ущерб здоровью и собственности покупателя, если он вызван несоблюдением правил установки !

ВНИМАНИЕ !

Обязательное заполнение

Талон на подключение электрооборудования душевой кабины

( Заполняется квалифицированным персоналом (организацией), имеющим (ей) право на осуществление работ данного вида )

Дата подключения электрооборудования

ФИО электрика , телефон

№ удостоверения электрика, группа допуска ,срок действия удостоверения

Подпись электрика

Гарантийный талон

(заполняется продавцом)

наименование изделия:

Дата выпуска:

Комплектность изделия проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектности изделия не принимаются.

Гарантийный срок12 месяцев с даты продажи

С гарантийными условиями ознакомлен к внешнему виду и комплектности претензий не имею.

(Подпись покупателя)

Продавец

наименование :

телефон продавца:

адрес продавца:_

дата продажи

Внимание! Перед монтажом изделия обязательно ознакомьтесь с “Инструкцией по монтажу и правилами эксплуатации душевых кабин”

подпись и Ф.И.О. Продавца, оформившего гарантийный талон

Место для печати (штампа) Продавца

# Text boxes

Шпилька

Шпилька

Шуруп

Шуруп

!  Душевая кабина рассчитана на массу одного человека с нормальным весом не более 120кг. Не перегружайте душевую кабину.

!  Во время транспортировки не  переворачивать, не помещать на душевую кабину тяжелые предметы, сильно не трясти.

!  Температура воды подводимой к душевой кабине не должна превышать 75С.

!  Запрещается использование душевой кабины детьми без сопровождения взрослых.

!  После принятия душа следует отключить внешний источник электропитания и закрыть воду.

!  Запрещается использование кабины людям с ограниченными возможностями без сопровождения.

!  При появлении следов загрязнения для очистки поддона и боковой стенки следует использовать сухую мягкую ткань, допускается использование только нейтрального чистящего средства.

!  Применение ряда веществ может оказать неблагоприятное воздействие на ваше здоровье  и повредить душевую кабину. При чистке душевой кабины следует избегать использования веществ, содержащих кислоты, щелочные растворители, соляную кислоту, растворители лаков и красок, наждачную бумагу, а также другие вещества, который могут причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

!   При использовании каких-либо химических чистящих средств для устранения грязи и плесени следует придерживаться инструкций, указанных в руководстве пользователя или на упаковке. После использования чистящего средства, следует чистой водой промыть душевую кабину, а затем протереть ее сухой, мягкой тканью.

!   При использовании чистящих веществ следуйте инструкциям, указанным на упаковке чистящего вещества, неправильное использование может причинить вред вашему здоровью и повредить душевую кабину.

!   В случае появления протекания в каком-либо узле, следует произвести внимательный осмотр, возможно, произошло отслоение герметика, в случае необходимости замените герметизирующий материал.

!   Как пользоваться роликовой системой:

Не следует толкать или тянуть стеклянную дверь слишком сильно, раздвижная стеклянная дверь может выпасть;

Следует регулярно проводить чистку роликовой системы: в том числе направляющих и роликов. Регулярно смазывайте машинным маслом или воском.

!

L/R   Душевая кабина

Ножка

Подпятник

Упор экрана

Гайка

Упор экрана

Ножка

Гайка

Шпилька

Рама

Зеркало